8. tétel

Fogalmazza meg a tárgyi eszközök folyamatos üzemfenntartásának (karbantartás) szükségességét és az alkalmazható változatokat! Ismertesse a kapacitás és a kapacitáskihasználás lényegét és tényezőit!

- Az üzemfenntartás szerepe, az üzemfenntartási rendszer, alkalmazható változatok

A vállalkozás eredményes működésének lényeges feltétele a tárgyi eszközök termelőképességének folyamatos fenntartása. A vállalat teljesítményét, piaci lehetőségeit számottevően ronthatják az esetleges géphibák miatti időkiesések, termelési zavarok vagy minőségi problémák. Megfelelő rendszer működtetésével a gépek, berendezések teljesítőképessége a használati időn belül viszonylag kiegyensúlyozottá, állandóvá tehető.

Az üzemfenntartás: a tárgyi eszközök műszaki állapotának folyamatos fenntartása javítás, karbantartás és felújítás útján.

Két alapvető módszer emelhető ki:

- A hibajavító karbantartás: a hibásodást megvárják, és ezt követően végzik el a szükségessé váló munkálatokat.

- A megelőző karbantartás, melynek formái:

  - A felülvizsgálat utáni karbantartás: a termelő-berendezéseken terv szerint végeznek vizsgálatokat és az indokolt javításokat ezek eredménye alapján bonyolítják le.

  - A naptári időszakonkénti karbantartás: a vizsgálatokat és a javításokat előre meghatározott naptári időszakonként végzik el.

  - A használati idő szerinti karbantartás: a tárgyi eszköz bizonyos ideig történő használata után kötelezően végeznek el javításokat, alkatrész cseréket.

  - A tervszerű megelőző karbantartás (TMK): a tárgyi eszközök karbantartási szükséglete megtervezhető a műszaki paraméterek, a használati idő és az igénybevétel körülményei alapján.

Az üzemfenntartással összefüggő tevékenység:

- a gépek termelőmunka közbeni ápolása,

- időszakos felülvizsgálatok,

- kisjavítások,

- közepes javítások,

- felújítás vagy általános javítás.

Valamely gépi berendezés új állapota és első általános javítása, illetőleg két általános javítása között eltelt időt karbantartási (elújítási) ciklusnak nevezik. Ezt üzemórákban, vagy naptári napokban lehet kifejezni. A két szomszédos javítás közötti idő a javítási periódus.

- A kapacitás, a kapacitáskihasználás fogalma, tényezői

Kapacitás:

- az alapvető termelési keresztmetszeten,

- a gazdaságosan megengedhető maximális terhelés mellett,

- a gyártási folyamat és a termelő munka ismert legjobb szervezése mellett,

maximálisan előállított termékmennyiség.

A kapacitást adott időszakban meghatározza:

- az adott időszakon belüli üzemidő

- az időegység alatt előállítható maximális teljesítmény

- rendelkezésre álló üzemképes, működő gépek, berendezések.

A kapacitáskihasználás hatékony szintjének elérése a következő mutatók alakulásának vizsgálatán keresztül valósítható meg:

- gépfelhasználási mutató,

- hasznos időalap kihasználásának mutatója,

- kapacitásnorma teljesítése

Kapacitás kiszámítása:

- a norma teljesítménymutató formájában adott:

- a norma időmutató formájában adott:

Hasznos időalap: karbantartási időszükség-lettel csökkentett naptári időalap.